КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по объекту: «Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. М.Богдановича – ул. В.Хоружей – ул. Кропоткина – ул. Кульман»  объект 31/2017 УП «Минскградо»

1 Основание для разработки

Решение Мингорисполкома от 12 января 2017г. №77 «О разработке градостроительных проектов», п.30.

2 Цель проекта

Регулирование инвестиционных процессов на проектируемой территории в части установления градостроительных требований к её использованию и застройке.

3 Краткая характеристика объекта проектирования. Существующее положение.

Проектируемый район расположен на территории Советского административного района г. Минска и занимает территорию 34,6 га.

В границах проектирования территория находится в  соответствии с генеральным планом  г.Минска утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 23.04.2003 г. № 165 (в редакции  указа Президента Республики Беларусь №344 от 15.09.2016г.) в функциональной

зоне  №1 Жсм (жилой смешанной застройки);

Проектируемая территория непосредственно примыкает к магистрали общегородского значения - ул. М.Богдановича, магистральным улицам районного значения – ул. В.Хоружей, ул. Кропоткина и ул. Кульман. В соответствии с генеральным планом по ул. Богдановича проходит трасса перспективной 3–й линии метрополитена.

Большую часть 56,3% (19,5 га) занимают жилые территории. Из них многоквартирная застройка составляет 17,0 га.

Общая площадь многоквартирного жилого фонда – 200,2 тыс.м2 общ. пл. квартир. Население – 10,35 тыс. чел.

В настоящее время в радиусе доступности социального обслуживания имеются на территории проектирования два учреждения дошкольного образования, магазины, объекты общепита, бытового обслуживания, аптеки и отделение банка. Общеобразовательные школы, поликлиники, отделения связи и бассейны (расположены на сопредельных территориях).

4  Разработанная документация

-  объект «Строительство административно-торгового здания                    по ул. Кульман»  (заказчик «ООО Майса»).

5 Проектное решение

Проектом предлагается:

- размещение комплекса жилых домов со встроенно-пристроенными объектами социально-гарантированного и общественного обслуживания и детского садика на месте производственной фабрики ОАО «Алеся», предприятия «ТАИР», складов и частных жилых домов по ул. Крапоткина ;

- трансформация части жилой территории в ландшафтно-рекреационные объекты (озелененная пешеходная зона - сквер, проходящая через жилой квартал от ул.Кульман к ул.В.Хоружей, а так же бульвар вдоль ул.В.Хоружей (приведение существующей территории озеленения общего пользования в состояние, отвечающее нормативным требованиям благоустройства и использования с повышением их эстетических качеств и улучшением ландшафтного дизайна));

- строительства торгово-административного здания ООО "Майса" по ул. Кульман.

- улучшение эстетических качеств благоустройства существующих жилой застройки

- исключение движения транзитом через территорию существующих жилых домов

- устройство светофорного регулирования на пересечении ул. Кульман – ул. Кропоткина;

- изменение класса ул. Кульман на улицу местного значения

Первый этап реализации (2023год):

- завершение строительства торгово-административного здания ООО "Майса" (№44 по экспл.) 6,1  тыс. м2 со встроенными торговыми объектами на 500 м2 торг. пл. ориентировочно.

На расчетный срок (до 2030 года)

- Строительство комплекса жилых домов со встроенно-пристроенными объектами социально-гарантированного и общественного обслуживания, подземными гараж-стоянками, а также строительство детского дошкольного учреждения на 110 мест на месте сноса производственной фабрики ОАО «Алеся», предприятия «ТАИР», складов, частных жилых домов по ул. Крапоткина 92,94,96,98,100,102,104, и двух жилых домов 2-3 этажа по ул. В Хоружей 34,32

- резерв территории под строительство многоуровневой гараж-стоянки

Основные технико-экономические показатели проекта

«Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. М.Богдановича – ул. В.Хоружей – ул. Кропоткина – ул. Кульман»

(УП «Минскградо», объект  31/2017)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее состояние | Проектные предложения |
| 1 | Население |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел. | 10,35 | 12,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | многоквартирной застройки | -//- | 6,5 | 8,3 |
|  | общежитий | -//- | 3,8 | 3,7 |
|  | усадебной застройки | -//- | 0,05 | – |
|  | Плотность населения (многоквартирной застройки/ усадебной застройки) | чел. / га | 284* / 67 | 313* / - |
| 2 | Территория |  |  |  |
|  | Площадь территории в границах детального планирования | га / % | 34,6 / 100,0 | 34,6 / 100,0 |
|  | Площадь территорий отдельных функциональных зон: | га / % |  |  |
|  | жилые | -//- | 19,5 / 56,3 | 23,6 / 68,2 |
|  | общественные | -//- | 2,7 / 7,8 | 2,7 / 7,8 |
|  | производственные | -//- | 5,9 / 17,1 | 1,4 / 4,0 |
|  | озелененные территории | -//- | - / - | 1,4 / 4,0 |
|  | улично-дорожная сеть | -//- | 6,5 / 18,8 | 5,5 / 16,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Общее количество | единиц (усад. домов) | 7 | - |
|  |  | единиц (квартир) | 2681 | 3537 |
|  |  | тыс.м2 общ. пл. | 200,2 | 256,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | многоквартирный, всего | -//- | 154,8 | 211,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | многоквартирный малоэтажный (1-3 эт.) | -//- | 3,5 | 1,7 |
|  | многоквартирный среднеэтажный (4-5 эт.) | -//- | 14,6 | 14,6 |
|  | многоквартирный многоэтажный (6-9 эт.) | -//- | 78,3 | 136,6 |
|  | многоквартирный повышенной этажности (10 этажей и более) | -//- | 58,4 | 58,4 |
|  | общежитий | -//- | 44,7 | 44,7 |
|  | усадебный | -//- | 0,7 | – |
|  | Прирост жилищного фонда, всего | единиц (усад. домов) | – | – |
|  |  | единиц (квартир) | – | 856 |
|  |  | тыс.м2 общ. пл. | – | 55,8 |
|  | Жилищный фонд усадебной застройки, подлежащий замене (сносу) | единиц (усад. домов) | – | 7 |
|  |  | тыс.м2 общ. пл. | – | 0,7 |
|  | Жилищный фонд многоквартирной застройки, подлежащий замене (сносу) | единиц (квартир) | – | 44 |
|  |  | тыс.м2 общ. пл. | – | 1,8 |
|  | Средняя плотность многоквартирного жилищного фонда | м2/га | 7362 | 8127 |
|  | Средняя плотность усадебного жилищного фонда | домов/га | 9 | - |
|  | Средняя обеспеченность населения жилищным фондом (многоквартирной застройки / общежитий / усадебной застройки) | м2/чел. | 23,8 / 11,8 / 14,0 | 25,5 / 12 / - |
| 4 | Социальная инфраструктура |  |  |  |
|  | Учреждения дошкольного образования | мест мест/тыс. жит. | 368 36 | 478 40 |
|  | Общеобразовательные школы | мест мест/тыс. жит. | обслуж. на сопредельн. терр. | обслуж. на сопредельн. терр. |
|  | Продовольственные магазины | м2 торг. пл. м2 торг. пл. /тыс. жит. | 1246 120 | 1696 141 |
|  | Непродовольственные магазины | м2 торг. пл. м2 торг. пл. /тыс. жит. | 3362 325 | 4450 371 |
|  | Предприятия общественного питания | пос. мест пос. мест/тыс. жит. | 188 18 | 188 16 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест раб. мест/тыс. жит. | 62 6 | 70 6 |
|  | Поликлиники | пос./смену пос./смену /тыс. жит. | обслуж. на сопредельн. терр. | обслуж. на сопредельн. терр. |
|  | Аптека | объект | 2 | 3 |
|  | Отделение банка | объект | 1 | 1 |
|  | Отделение связи | объект | - | 1 |
|  | Спортзалы общего пользования | м2 пл. пола м2 пл. пола/тыс.жит. | 50 5 | 400 33 |
| 5 | Производственная застройка | тыс. м2 | 29,4 | 17,4 |
|  | Снос производственной застройки, выбытие при трансформации | тыс. м2 | – | 28,8 |
|  | Новое строительство, реконструкция | тыс. м2 | – | 16,8 |
|  | Численность работающих | тыс. чел. | 1,5 | 0,1 |
|  | Средняя плотность работающих | чел./га | 254 | 71 |
| 6 | Общественный фонд, всего | тыс. м2 | 22,3 | 27,7 |
|  | Снос общественной застройки | тыс. м2 | – | 1,6 |
|  | Новое строительство, реконструкция, трансформация | тыс. м2 | – | 7,0 |
|  | Численность работающих | тыс. чел. | 1,1 | 1,3 |
|  | Средняя плотность работающих | чел./га | 407 | 481 |
| 7 | Инженерно-транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность уличной сети всего | км | 2,36 | 2,36 |
|  | в том числе по категориям в соответствии с ТКП 45-3.01-116 (табл. 11.1): |  |  |  |
|  | городского значения | -//- | 0,62 | 0,62 |
|  | районного значения | -//- | 1,74 | 1,27 |
|  | местного значения | -//- | - | 0,47 |
|  | Автомобильные стоянки, всего | машино-мест | 479 | 1960 |
|  | в т. ч.: |  |  |  |
|  | размещаемые за пределами детального плана | -//- |  | 485 |
|  | Автомобильные парковки | машино-мест | 848 | 1045 |
|  | Общее водопотребление | тыс. м3/сутки | 2,468 | 2,684 |
|  | Объем сточных вод | тыс. м3/сутки | 2,468 | 2,684 |
|  | Суммарная электронагрузка | МВт | 6,1 | 6,8 |
|  | Суммарное теплопотребление | МВт | 18,7 | 20,4 |
|  | Количество номеров (портов) телефонной связи | тыс. номеров (портов) | 3,220 | 4,150 |
|  | Территория, требующая инженерной подготовки | га | - | - |
|  | Количество твердых коммунальных отходов | тыс. т/год | 3,36 | 3,74 |
|  | Расход газа | тыс. м3/год | 1018 | 318 |
| 8 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
|  | Озелененность территории | % | 26,0 | 42,0 |
|  | Обеспеченность озелененными территориями общего пользования | м2/чел. | - | 1,0 |
|  | Площадь санитарно-защитных зон | га | 12,16 | 1,24 |
| 9 | Охрана среды материальных недвижимых ценностей |  | - | - |
|  | Площадь охранной зоны | га | - | - |
|  | Площадь зоны охраняемого ландшафта | га | - | - |

#### Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. М.Богдановича – ул. В.Хоружей – ул. Кропоткина – ул. Кульман

#### объект 31/2017 УП «Минскградо»

Заказчик: Комитет архитектуры и градостроительства

Краткая пояснительная записка